ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ

КУБКА ЮЖНОГО УРАЛА

ПО ТРОФИ-РЕЙДАМ 2019

Категория Т0

(оригинальные автомобили)

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

1.1. Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения.

1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

2. МАССА АВТОМОБИЛЯ.

2.1. Масса автомобиля должна быть не менее 950кг и не более 3500кг.

2.2. Масса автомобиля принимается по данным завода-изготовителя данного автомобиля

3. КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.

3.1.Размер резины (по факту инструментального замера) ни при каких условиях не может превышать размер колеса , установленный заводом изготовителем , более чем на 2 дюйма (50,8мм) по диаметру.

Ширина колёс не ограничивается.

3.2. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.

Использование лебёдки с силовым приводом ЗАПРЕЩЕНО.

В случае , когда такая лебедка установлена на автомобиле – её подвижные узлы опечатываются организаторами.